MITIGEUR DE LAVABO HOSPITALIER À BEC FIXE AVEC VIDAGE - 75049

Mitigeur de lavabo monotrou avec vidage laiton pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec fondu haut fixe Lg 110mm. Hauteur sous bec 82mm (78,5 mm dès 2016). Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Robinetterie montée d’origine avec un aérateur étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8, Lg 350mm (Lg 450 mm dès 2016). Fixation renforcée par une tige M8x. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu haut REF : 75049 ou équivalent approuvé.