MITIGEUR DE LAVABO MONOTROU À BEC FONDU FIXE SANS VIDAGE - 75609

Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette ajourée. Bec fondu haut fixe Lg 110mm. Hauteur sous bec 78,5mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Robinetterie montée d’origine avec un aérateur étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8, Lg 450mm. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu haut REF : 75609 ou équivalent approuvé.